Żórawina, dnia 20.02.2024 r.

GZGK.271.18.2024.Z

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na:

„Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie polielektrolitu  do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Żórawinie w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”

1. Zamawiający

Gmina Żórawina

ul. Kolejowa 6,

55-020 Żórawina,

NIP 914-100-25-20,

Regon 931 935 141,
reprezentowana przez

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie oraz dostawie polielektrolitu  do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Żórawinie w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

Polielektrolit w formie emulsji  o parametrach:

- Postać – lepka ciecz

- Charakter jonowy: Kationowy

- Stabilność roztworu przy użyciu zdejonizowanej wody nie mniej niż 1 dzień.

- temp. Składowania co najmniej 5-35 st. celcjusza

- Dopuszczalny okres przechowywania: nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy

- Opakowanie zbiorcze tankopaleta lub równoważny pojemnik, przystosowany do przewozu wózkiem paletowym. Posiadający w dolnej części zawór spustowy umożliwiający konfekcjonowanie do mniejszych opakowań w celu przygotowania roztworu roboczego. Przykładowy sposób rozwiązania przedstawiono w pkt. 16 niniejszego zapytania..

- Lepkość produktu (csp) 500 - 2000

- W przypadku opakowań zwrotnych – koszt ich odbioru musi być uwzględniony w cenie jednostkowej. Zamawiający nie wymaga by opakowania były zwrotne.

- średnia zawartość substancji nielotnych: 48-55%

3. Ilość  polielektrolitu przewidzianego w zamówieniu

1) Zamawiający szacuje przewidywaną ilość do zakupu :

a) rocznie ok. 6 000 kg – w zależności od potrzeb.

2) Zamawiający zastrzega, iż ilość polielektrolitu może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w danym okresie.

3) Zamawiający oszacował ilość o której mowa w pkt. 1 na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia

4. Warunki formalne – prawa Zamawiającego

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) minimum logistyczne przy zamówieniach – jedno opakowanie zbiorcze o masie netto produktu nie mniejszej niż 900 kg i nie większej niż 1100 kg.

b) telefonicznego bądź mailowego zamówienia polielektrolitu.

2) Zamawiający podkreśla, iż w przypadku, gdy będzie w posiadaniu nadmiaru produktu i nie będzie konieczności jego zamówienia w np. w jednym miesiącu, zamówienie nie będzie realizowane w tym miesiącu przez Wykonawcę.

3) Podstawą do dostarczenia polielektrolitu przez Wykonawcę jest telefoniczne bądź mailowe jego zamówienie.

4) Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie za dostarczony polielektrolit odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości produktu.

5) Podstawą rozliczenia o którym mowa w pkt. 4 będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

6) Faktura VAT będzie wystawiona po każdym zrealizowanym zamówieniu z odroczoną płatnością do 30 dni od dnia doręczenie prawidłowo wystawionej faktury.

5. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostarczenia zamówionego polielektrolitu  w terminie maksymalnie 4 dni roboczych od dnia telefonicznego bądź mailowego zamówienia przez Zamawiającego,

b) dostarczenia zamówionego polielektrolitu na własny koszt,

c) utrzymania stałej ceny polielektrolitu w okresie obowiązywania umowy.

2) Wykonawca oświadcza, iż zamówiony produkt będzie posiadał:

a) nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,

b) deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi normami i prawem,

c) kartę charakterystyki produktu oraz kartę produktu,

d) termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia produktu na wskazany adres.

3) W przypadku problemów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego doboru i dostarczenia polielektrolitu zastępczego do momentu usunięcia problemów eksploatacyjnych – na warunkach indywidualnie ustalonych.

6. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu umowy są:

Kierownik oczyszczalni ścieków – Marcin Siewicki tel.  506 180 774  e-mail: oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl

7. Istotne warunki zamówienia

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

- a) posiadają odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, opisanych w przedmiocie niniejszego zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych oraz uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia – 12 m-cy od dnia podpisania umowy

9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć

1) Zamawiający zastrzega, iż każda oferta musi zostać:

a) Czytelnie wypełniona oraz podpisana przez Wykonawcę – osobę uprawnioną do złożenia i podpisania oferty cenowej,

b) Oferta musi zostać wysłana na wskazany adres mailowy,

c) Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.

2) Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

a) kartę charakterystyki produktu polielektrolitu

b) Kartę produktu polielektrolitu

10. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@wodociagizorawina.pl  W tytule maila należy wpisać: GZGK.271.18.2024.Z polielektrolit

- a) Termin składania ofert: 26.02.2024r. roku godz. 10:00.

- b) Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.

- d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- f) Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.

- g) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- h) W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.

- i) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.

- j) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

- k) Otwarcie ofert odbędzie się 26.02.2024r. roku godz. 11:00.

11. Opis sposobu obliczania ceny

1. W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. W ofercie należy wskazać wartość za dostarczenie 1 kg polielektrolitu  oraz wartość szacunkową na dostarczenie ilości rocznej oszacowanej w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

12. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium:

- a) Cena jednostkowa odwodnienia jednej tony suchej masy osadu. (iloczyn ceny jednostkowej (zł/kg) i zużycia polielektrolitu na 1 Mg suchej masy odwodnionego osadu.

- Wykonawcy (maksymalnie 3), którzy zaoferowali najniższą cenę jednostkową zostaną zaproszeni do wykonania na Oczyszczalni ścieków w Żórawinie badań skuteczności i wyliczenia dawki polielektrolitu  w jednostce: kg/Mg suchej masy osadu. Wszelkie koszty badań ponosi na swój koszt i ryzyko oferent zainteresowany realizacją zamówienia. Z czynności  sporządzony będzie protokół, wyniki z badań (zużycie) zostaną upublicznione.

- Przewidywany czas badań dla każdego z Wykonawców – nie więcej niż jeden dzień (max. do 8 godzin).

- Zamawiający wymaga uzyskanie s.m.o. nie mniejszy niż 15 %. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska jednakowy koszt odwodnienia jednej tony suchej masy osadu, decydować będzie uzyskany wyższy % suchej masy podczas testów.

- Na wniosek Wykonawcy badania skuteczności i wyliczenie dawki może zostać przeprowadzone przez Kierownika oczyszczalni ścieków bez udziału przedstawiciela Wykonawcy, po dostarczeniu próbki polielektrolitu w ilości nie mniejszej niż 10 kg. Koszty próbki i dostawy ponosi Wykonawca.

13. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez informację na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

15. Lista załączników

Zał. Nr 1. Formularz oferty,

Zał. Nr 2. Projekt Umowy,

Zał. Nr 3. Klauzula RODO.

16. Przykładowy zawór spustowy

zatwierdził:

DYREKTOR /-/

mgr Bartłomiej Dytwiński

Sporządził: Marcin Siewicki