Żórawina, dnia 17.04.2024 r.

GZGK.271.26.2024.Z

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Zakup wraz z dostawą filtra ciśnieniowego na SUW Żórawina”

1. Zamawiający

Gmina Żórawina

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina,

NIP 914-100-25-20,

Regon 931 935 141,

reprezentowana przez:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-020 Żórawina)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:

Fabrycznie nowego (produkcja z 2024 r.) pionowego filtra ciśnieniowego o parametrach:

- średnica nominalna filtra d= 1400 mm ±50 mm

- powierzchnia filtracyjna: nie mniej niż: h= 1,54 m2

- wysokość całkowita [H] = 2813 ±100 mm

- wszystkie elementy wykonane ze stali niestopowych – atestowanych

- N1: wlot wody surowej i wylot wody popłucznej – DN 100 kołnierzowe

- N2: wylot wody uzdatnionej i wlot wody płucznej oraz powietrza do płukania – DN 100 kołnierzowe

- N3: króciec pod automatyczny zawór odpowietrzający – GW – 1¼”

- N4: króciec rezerwowy – GW – 1¼”

- M1: otwór zasypowy – nie mniej niż 320 / 420 mm

- M2: właz rewizyjny – nie mniej niż DN 400

- grubość blachy – min. 6 mm

- masa zbiornika – nie mniej niż 680 kg

(powyższe oznaczenia wlotów i króćców umieszczono na załączniku graficznym do zapytania ofertowego);

- drenaż lateralny – rurowy (schemat w załączniku nr 1 do zapytania) - układ w formie „gwiazdy”

- z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej przeznaczonej do spożycia

- Ciśnienie dopuszczalne nie mniej niż PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna nie mniej niż TS=30°C.

Dostawa do lokalizacji: Stacja uzdatniania wody (dz. geod. 304/30), 55-020 Żórawina. Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy, należy uwzględnić w ofercie.

Filtr po zasypaniu złożem filtracyjnym będzie stanowić jeden z elementów instalacji technologicznej do uzdatniania wody (tj. usuwania związków żelaza, manganu oraz innych zanieczyszczeń z wody).

Filtr musi być od wewnątrz zabezpieczony antykorozyjnie żywicą epoksydową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na zewnątrz farbą poliuretanową w kolorze RAL: 5012.

Dostarczony produkt ma posiadać min. 12 miesięczną gwarancję.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawę ciśnieniowego zbiornika filtracyjnego zgodnego z treścią zapytania ofertowego na SUW Żórawina.

4. Warunki formalne – prawa Zamawiającego

Zamawiający może unieważnić zapytanie w każdej chwili bez podania uzasadnienia.

    - Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenia wysłanego do Wykonawcy drogą mailową.

5. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie:

- Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją.

- Płatność: na podstawie faktury – płatność odroczona min. 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawione faktury.

6. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu umowy są:

1. Monika Jarmuż- Kowalewska – tel. 511 808 633, mail: eksploatacja@wodociagizorawina.pl

2. Marcin Siewicki – mail: oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl

7. Istotne warunki zamówienia

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych oraz uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia – do 12 tygodni od dnia przesłania pisemnego zlecenia.

9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty atestu PZH oferowanego zbiornika.

10. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@wodociagizorawina.pl

- W tytule maila należy wpisać:  FILTR SUW Żórawina - 2024

- a) Termin składania ofert do 25.04.2024r. godz. 12:00.

- b) Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.

- d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- f) Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.

- g) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- h) W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.

- i) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.

- j) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

- k) Otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2024r. o godz. 12:30

11. Opis sposobu obliczania ceny

1. W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.  Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

12. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium:

- Cena (zł brutto) – 100 %

13. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacje o formalnościach

- Zamawiający zleci realizację zamówienia drogą mailową w przypadku dokonania wyboru Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia do kwoty najkorzystniejszej oferty, zamówienie unieważnia się bez wybory Wykonawcy.

15. Lista załączników

Załącznik nr 1 Schemat filtra

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Klauzula RODO

Zatwierdził:

Sporządziła: Monika Jarmuż- Kowalewska